Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание

	Спецификация

24	Балер, труба дюраль d30x1x600мм	1
36	Бимс, труба дюраль d40x2x2000мм	4
4	Болт М4	2	Или винт М4
23	Болт М6x40 кадмиевый	2
19	Болт М6x60	2
12	Ванта мачты носовая, стальной трос d3мм	1
13	Ванта мачты боковая, стальной трос d3мм	2
32	Вставка усиливающая, труба дюраль d36x2x100мм	1
5	Вставка усиливающая, труба дюраль d36x2x120мм	1
42	Вставка усиления детали (41), дерево	?
3	Гайка М4	2
22	Гайка М6
35	Гик, труба дюраль d30x2x2000мм	1
14	Грот	1
	Ёмкость непотопляемости (5л бутыль из под воды)	40
34	Заклепка вытяжная d4мм	4
39	Карабин легкий без стопора	2
39	Карабин с завинчивающимся стопором
39	Кильсон	2
9	Мачта, труба дюраль 2 колена d40x2x2000мм	1
	Палуба, фанера 2000х460х6мм	2
6	Пластина крепления карабинов вант мачты	1
	и блоков фалов парусов, сталь s4мм
25	Подшипник внутр. d6мм	2
2	Прут нерж. сталь d4мм	1
21	Румпель, труба дюраль d30x1x400мм	1
18	Румпеля привод, труба дюраль d20x1мм	1
7	Рым-болт М6х60
8	Рым-гайка М6
	Соединитель мачты, труба сталь d36x2x200мм	1
26	Стакан балера внешний, труба дюраль d40x2x120мм	1
27	Стакан балера внутренний, труба дюраль d36x2x120мм	1
29	Стопор стакана балера, металлич.	1
15	Стаксель	1
30	Стрингер, труба дюраль d40x2x2000мм	3	2 колена с соединителями
	Талреп крюк-кольцо 6мм
	Трос носовой оттяжки стрингера, сталь d3мм
	Трос кормовой оттяжки стрингера, сталь d3мм
	Трос Х-образной растяжки рамы, сталь d3мм
37	Фальшборт	4
10	Фал грота, канат 6мм	1
11	Фал стакселя, канат 6мм	1
1	Флюгарка тканевая красная	1
28	Хомут, жесть s1мм	1
33	Хомут Т-образного соединения труб 30мм	1
31	Хомут Т-образного соединения труб 40мм	2
20	Шайба М6	10
16	Шкот стакселя, канат 6мм	1
17	Шкот грота, канат 6мм	1
38	Шпангоут	10
41	Шпангоута усиление, фанера 6мм	?
40	Штевень	4