Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание

	Спецификация

1	Флюгарка тканевая красная	1
2	Прут нерж. сталь d4мм	1
3	Гайка М4	2
4	Болт М4	2	Или винт М4
5	Вставка усиливающая, труба дюраль в36x2x120мм	1

6	Пластина крепления карабинов вант мачты	1
	И блоков фалов парусов, сталь s4мм
7	Рым-болт М6х60
8	Рым-гайка М6
9	Мачта, труба дюраль 2 колена d40x2x2000мм	1

10	Фал грота, канат 6мм	1
11	Фал стакселя, канат 6мм	1
12	Носовая ванта, стальной трос d3мм	1
13	Боковая ванта мачты, стальной трос d3мм	2
14	Грот	1
15	Стаксель	1
16	Шкот стакселя, канат 6мм	1
17	Шкот грота, канат 6мм	1
18	Привод румпеля, труба дюраль d20x1мм	1
19	Болт М6x60	2
20	Шайба М6	10
21	Румпель, труба дюраль d30x1x400мм	1
22	Гайка М6
23	Болт М6x40 кадмиевый	2
24	Балер, труба дюраль d30x1x600мм	1
25	Подшипник внутр. D6мм	2
26	Стакан балера внешний, труба дюраль d40x2x120мм	1
27	Стакан балера внутренний, труба дюраль d36x2x120мм	1
28	Хомут, жесть s1мм	1
29	Стопор стакана балера, металлич.	1
30	Стрингер, труба дюраль d40x2x2000мм	3	2 колена с соединителями
31	Хомут Т-образного соединения труб 40мм	2
32	Вставка усиливающая, труба дюраль d36x2x100мм	1
33	Хомут Т-образного соединения труб 30мм	1
34	Заклепка вытяжная d4мм	4
35	Гик, труба дюраль d30x2x2000мм	1
36	Бимс, труба дюраль d40x2x2000мм	4
37	Фальшборт	4
38	Шпангоут	10
39	Кильсон	2
40	Штевень	4
41	Усиление шпангоута, фанера 6мм	?
42	Вставка усиления детали (41), дерево	?