Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание

	Спецификация

1	Балер, труба дюраль d30x600x1мм	1
2	Бимс, труба дюраль d40x2000x2мм	4
3	Блок одинарный фала паруса с рымом, d40мм	2
4	Блок одинарный оттяжки гика	1
5	Блок двойной оттяжки гика	1
6	Болт М4	2	Или винт М4
7	Болт М6x60	3

10	Ванта мачты носовая, стальной трос d3мм	1
11	Ванта мачты боковая, стальной трос d3мм	2
12	Винт М6x40 кадмиевый	26
13	Вставка усиливающая, труба дюраль d36x100x2мм	10
14	Вставка усиливающая, труба дюраль d36x120x2мм	1
15	Вставка усиливающая, труба дюраль d36x150x2мм	1
16	Вставка усиления хомута, дерево	2
17	Вставка усиления шпангоута, дерево	8
18	Вставка усиления шпангоута, фанера 6мм	16
19	Вставка усиления пятки гика, труба дюраль d58x120x2,5мм	1
20	Гайка М4	2
21	Гайка М6	45
22	Гик, труба дюраль d30x2000x2мм	1
23	Грот	1

26	Ёмкость непотопляемости (5л бутыль из под воды)	40

29	Зажим стального троса 3мм на двух болтах	19
30	Заклепка вытяжная d4мм	4

33	Карабин легкий без стопора	2
34	Карабин с завинчивающимся стопором	5
35	Кильсон	2
36	Коуш	18

38	Мачта, труба дюраль 2 колена d40x2000x2мм	1

41	Палуба, фанера 2000х460х6мм	2
42	Пластина крепления карабинов вант мачты	1
	и блоков фалов парусов, сталь s4мм
44	Подшипник внутр. d6мм	2
45	Перо руля, дюраль 2мм	1

48	Румпель, труба дюраль d30x400x1мм	1
49	Румпеля привод, труба дюраль d20x2000х1мм	1
50	Рым-болт М6х60	17
51	Рым-гайка М6	2

54	Соединитель мачты, труба сталь d36x200x2мм	1
55	Стакан балера внешний, труба дюраль d40x120x2мм	1
56	Стакан балера внутренний, труба дюраль d36x120x2мм	1
57	Стопор стакана балера, металлич.	1
58	Стаксель	1
59	Стрингер, труба дюраль d40x2000x2мм	3	2 колена с соединителями

62	Талреп крюк-кольцо 6мм	9
63	Трос носовой оттяжки стрингера, сталь d3мм	1
64	Трос кормовой оттяжки стрингера, сталь d3мм	1
65	Трос Х-образной растяжки рамы, сталь d3мм	1
66	Трос треугольной оттяжки боковой ванты	2

68	Фальшборт	4
69	Фал грота, канат 6мм	1
70	Фал стакселя, канат 6мм	1
70	Флюгарка тканевая красная	1

74	Хомут, жесть s1мм	1
75	Хомут силовой для крепления к трубе 30мм	2
76	Хомут силовой для крепления к трубе 40мм	2
77	Хомут для крепления вант и опор мачты 40мм	4
78	Хомут Т-образного соединения труб 30мм	1
79	Хомут Т-образного соединения труб 40мм	2
80	Хомут Т-образного соединения труб 50мм	1
81	Хомут поперечного соединения труб 40мм	4	Из двух элементов
82	Шверт	1
83	Шайба М6	74
84	Шкот стакселя, канат 6мм	1
85	Шкот грота, канат 6мм	1
86	Шпангоут	10
87	Штевень	4
88	Шток флюгарки, нерж. сталь d4мм	1